## Slide 1
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Multiagent Collaborative Learning for UAV
Enabled Wireless Networks
-- IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS,
VOL. 40, NO. 9, SEPTEMBER 2022
汇报人：郭志琦
日期：2023.10. 11

## Slide 2
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Abstract
01
    使用两个无人机，实现无线边缘网络。
    无人机A：转发下行链路信号到分布在一个区域的用户终端（UT）；
    无人机B：收集上行链路数据。
    考虑到UT的活动概率和两个UAV的服务队列，推导出上行链路和下行链路传输的条件平均可达速率，以及它们的下限。
    开发了一种新的多智能体Q学习（MA-QL）算法，通过优化无人机的轨迹和发射功率，以最大限度地提高能源效率。

## Slide 3
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
02
    无人机支持的无线通信
    在UAV多用户通信系统中，联合优化UAV高度和天线波束宽度。
    基于随机几何工具的分析框架，评估存在干扰的3DUAV网络的性能，其使用二项式点过程来模拟UAV的空间分布。
    用随机分析来表征空中基站（UAV）的覆盖概率。
    无人机网络的能源效率
    通过优化UAV收集传感器数据的轨迹来最大化能量效率。
    多频带异构UAV网络的下行链路传输，研究了UAV的有效覆盖半径和能量高效的无线电资源管理方案。
    强化学习（RL）增强无人机网络
    基于自适应联邦RL的干扰攻击防御策略。
    使用深度RL算法来计算最优轨迹。
    使用多智能体RL算法通过预定义的UAV轨迹实现下行链路网络中的最大吞吐量。
边缘网络中的移动设备和数据流量将在未来几年内呈指数级增长，为了满足这些需求，为边缘网络提供全息覆盖，需要开发动态的、可扩展的、自组织的网络。
Notes: 动态的、可扩展的和自组织的网络
由于无人机的物理限制，如电池寿命短，很难依赖单一无人机。因此，在许多应用中，需要两个或多个UAV彼此协作以完成复杂的任务

## Slide 4
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
02
Motivation：
Contributions：
    研究了一种无线通信系统，考虑到通信相关的能耗和推进能耗，联合优化上行链路和下行链路的能量效率。
    考虑一个边缘网络，其中两个无人机相互合作，分别负责下行链路和上行链路传输。推导了上行链路和下行链路传输的条件平均可达速率及其下限。
    引入排队论将上下行业务建模为两个队列，得到了无人机的平均悬停时间。考虑通信相关的能源和推进能源消耗，制定了一个能源效率最大化的问题。
    两个无人机合作采取行动，通过共享他们的状态信息，开发了一种新的MA-QL算法，以最大限度地提高整个网络的能源效率。
上行链路
下行链路
通信能耗
推进能耗
Notes: 仅针对上行链路场景研究了能量效率，未考虑加速能耗
现有文献解决了UAV辅助无线网络的下行链路或上行链路传输，但没有同时考虑，并且也没有现实的能耗模型。

## Slide 5
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
System model
03
UAV A：下行链路传输，覆盖半径 ，
UT
MBS
UAV B：从上行链路中的UT收集数据，覆盖半径
子区域
索引
子区域
索引
Notes: 由于距离远，在宏基站（MBS）和UT之间没有直接通信链路可用，因此作为中继器工作的两个UAV在MBS之间行进以帮助信息传输。

## Slide 6
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
System model
03
UAV Ui和UT u之间的平均路径损耗
UAV
UT
NLoS
LoS
UA到UT u的信噪比
上行链路信号的活动干扰
可实现的速率
UT u和ΦB中UT之间的平均距离
Notes: 当UA向UT u发送下行链路信号时，同时发送其上行链路信号的活动UT将对UT u造成小区间干扰。我们将这些发送上行链路信号的活动UT收集到集合ΦB中。然后，来自ΦB的小区间干扰Intdl由下式给出： UT u和ΦB中UT之间的平均距离

## Slide 7
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
System model
03
UB处的UT u的接收信噪比
来自UA的活动干扰
可实现的速率
UA和UB之间的距离
进入目标子区域之前
悬停
UT生成新的服务请求
的平均悬停时间
到达率：泊松分布（ ）
平均服务时间：
Notes: 两个无人机一个接一个地服务于它们各自的子区域，并且在进入目标子区域之前，我们假设在目标子区域中已经有L0 i，i ∈{A，B} UT等待服务。在目标子区域上的悬停时间期间，从UT生成新的服务请求，并且我们将新到达的服务请求建模为队列。
到达率服从参数为νi的泊松分布，服务时间服从参数为μi的指数分布。

## Slide 8
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Problem Formulation
04
通信相关能耗：
悬停相关能耗：
机械相关能耗：
动能
桨叶剖面功率+寄生功率+诱导功率
UA和UB的轨迹的子区域序列
Notes: EKin i是动能的变化，与初始速度和最终速度相关；旋翼无人机，克服由于飞行器在空中的运动而引起的寄生摩擦阻力所需的分量，在产生升力以保持飞机在空中时，需要克服产生的诱导阻力。叶型功率和寄生功率均随飞行速度v的增大而增大，而诱导功率随飞行速度v的增大而减小
ci ∈ [1，2，…，5]是取决于UAV重量、空气密度和旋翼盘面积的建模参数

## Slide 9
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Proposed Solution
05
MA-QL algorithm
离散化
Notes: 第一个值表示当前位置（即，子区域ki），并且第二值表示可实现的SINR值
最大化下行链路/上行链路传输的平均可实现速率，最大化活动UT的覆盖区域，以及最小化能量消耗
Kiρt i −Gt i可以被认为是有效增量覆盖率，它对实际值增加了一个惩罚。
对学习率和学习因子等参数进行了改进

## Slide 10
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Simulation Results
06

## Slide 11
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Simulation Results
06
Notes: 总体的减少是由于上行链路-下行链路干扰的增加。

## Slide 12
自强不息 厚德载物
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Simulation Results
06