## Slide 1
——2024，TWC
Multi-UAV Reinforcement Learning for Data
Collection in Cellular MIMO Networks
汇报人：贺俊宇
日期：2025.1.8
Carles Diaz-Vilor , Member, IEEE, Amr M. Abdelhady , Senior Member, IEEE,
Ahmed M. Eltawil, Senior Member, IEEE, and Hamid Jafarkhani , Fellow, IEEE

## Slide 2
近年来，UAV通过其移动性和适应性来辅助通信增强了无线网络性能，成为理想的数据收集解决方案，尤其在复杂地形中优化部署和轨迹，能够显著提升无线网络的覆盖和效率。
背景与挑战
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
主要挑战：
非凸优化问题：UAV轨迹优化涉及复杂的非凸函数，难以用传统方法解决。
干扰控制：在UAV收集数据后，需要确保其传输不会干扰地面用户（GU）的通信。
信息延迟：某些应用对延迟非常敏感，需要最小化从收集到传输的延迟，即降低信息年龄（AoI）
TD3算法
MMSE接收和功率控制
优化任务完成时间和飞行时间
Notes: MMSE是一种优化接收信号质量的技术，它通过最小化接收信号的误差来优化信号与干扰噪声比（SINR）。

## Slide 3
提出了一个新的多UAV数据收集问题的分析框架，考虑了多个关键因素（MIMO网络、不完美CSI、MMSE接收）。
提出了一个综合的多目标优化问题，既优化UAV轨迹，又优化其传输功率，解决飞行时间最小化与干扰控制之间的平衡。
采用强化学习（TD3算法）解决了非凸优化问题，使UAV能够高效地学习优化策略。
引入资源共享和干扰控制机制，通过MIMO和功率控制技术减少干扰。
通过优化飞行时间和任务完成时间，减少信息延迟，提高数据新鲜度。
提供了多维度的权衡分析，帮助理解不同设计选择的影响。
贡献
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
提出了多UAV数据收集问题的分析框架
  考虑了MIMO蜂窝网络、空地链路、不完美的信道状态信息（CSI）和MMSE接收技术，提出了一个多目标优化问题，旨在最小化UAV飞行时间并减少对地面用户的干扰。
  提出了一个综合的多UAV优化问题
    通过优化轨迹和功率，尽量缩短每个UAV执行任务所需的时间，减少飞行时间。
    在收集数据的过程中，确保UAV的传输不会对地面用户（GU）通信产生干扰，从而提高系统的频谱效率。
  采用强化学习（TD3算法）解决了非凸优化问题
Notes: 在多天线基站（MIMO）下，MMSE（最小均方误差）接收技术帮助优化信号接收质量，从而提高信号与干扰噪声比（SINR）。MMSE接收是从信号与干扰噪声比角度最优的选择，有助于减小由于UAV信号传输对地面用户的干扰。

## Slide 4
系统模型
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
本工作采用空分多址（SDMA），其中GU和UAV共享相同的时间和频率。 因此，BS配备N个天线，其中N≥K+M以减轻干扰。 此外，L 个物联网设备被调度在不同的频段上，使得 N 独立于 L。

## Slide 5
系统模型
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
1：UAV’s Energy Consumption
能耗模型：
其他约束：
2：Data Collection
每个UAV与IoT设备之间的信道容量：
Notes: 其中 P0 和 Pi 分别表示叶片轮廓和感应功率。 另外，Utip为旋翼桨叶叶尖速度，v0为平均旋翼诱导速度，d0和s分别为机身阻力比和旋翼密实度，ι表示空气密度，A表示旋翼盘面积。
B 是传输带宽，δ 是时间步长，β0和κ 分别是路径损耗的参考距离（1米）和路径损耗指数，d是第 m 个UAV与第 ℓ 个IoT设备之间的距离，

## Slide 6
系统模型
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
3：Communications Process
1）Channel Models：
莱斯因子：
2）Channel State Information：
引入信道估算的协方差矩阵和误差协方差矩阵，量化了这些误差对信道估计的影响。
信道估算的协方差矩阵：
信道估算误差协方差矩阵：
（UAV TO BS）
(GU TO BS )
Notes: 从物联网设备收集数据后，无人机与基站进行通信。 同时，所有 K 个 GU 在任务期间主动向 BS 传输数据。因此，需要对空中和地面用户通过蜂窝网络的通信过程进行建模。
在实际的通信系统中，基站（BS）对UAV与基站之间的信道状态信息（CSI）通常是估算的，且这种估算存在误差。因此，文章讨论了信道估计的不完美性，这在UAV轨迹优化中引入了额外的复杂性。
K(n) m是Rician因子，表示LoS（视距）路径和多径信号的强度比。

## Slide 7
系统模型
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
3：Communications Process
3）Data Transmission:
4）AoI of the Sensory Data:
SINR的计算：
频谱效率（SE）的计算：
定义AoI的递推公式如下：
为了确保数据的及时性和新鲜度，系统引入了一个AoI约束：
Notes: g是地面用户的信道估计;pj和 pm是各地面用户和UAV的传输功率。gm和gk分别是UAV与基站、地面用户与基站之间的信道响应
分数是导频开销，表示用于信道估算的时间占总时间的比例。

## Slide 8
问题表述
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
多目标优化问题的制定，目标是优化多UAVS系统中的两个关键指标：
  最小化UAV飞行时间：即减少所有UAV完成任务所需的总飞行时间。
  最小化UAV与GU之间的干扰：减少UAV在数据传输时对地面用户的干扰。
最终的多目标优化问题可以写作：
成本函数：
这个优化问题属于非凸混合整数规划（MIP）问题

## Slide 9
TD3算法
05
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
TD3和DDPG
双网络（Twin）
延迟策略更新（Delayed）
策略平滑（Policy Smoothing）
Notes: 在DDPG中，策略（actor）和价值函数（critic）会同时更新，这可能导致策略的更新与Q函数的更新不一致，从而导致不稳定的学习过程。

## Slide 10
TD3算法
05
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
状态空间：无人机间的距离、IoT设备的位置、待传输的数据量、无人机目标点的位置信息、无人机到基站的距离、剩余能量
动作空间：
其中：a(n)1,a(n)2,a(n)3 分别对应无人机的三维位置变化；a(n)4表示无人机的传输功率
奖励函数：
1：最小化成本函数
2：避免碰撞
3：收集IOT设备数据
4：满足AoI约束
5：保持能量
6：满足能量约束

## Slide 11
数值结果
06
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University

## Slide 12
数值结果
06
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University

## Slide 13
数值结果
06
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
[1]C. Diaz-Vilor, M. A. Almasi, A. M. Abdelhady, A. Celik, A. M. Eltawil,and H. Jafarkhani, “Sensing and communication in UAV cellular networks: Design and optimization,” IEEE Trans. Wireless Commun.,vol. 23, no. 6, pp. 5456–5472, Jun. 2024.

## Slide 14
谢 谢 大 家
THANKS FOR ALL