## Slide 1
InNetScheduler: In-network scheduling for time-
and event-triggered critical traffic in TSN
汇报人：张庆
2024 / 9 / 24
Published in: IEEE INFOCOM 2024 - IEEE Conference on Computer Communications
Xiangwen Zhuge∗, Xinjun Cai∗, Xiaowu He∗, Z e y u W a n g∗, Fan Dang†, Wang Xu† and Zheng Yang∗?
∗ School of Software and BNRist, Tsinghua University † Global Innovation Exchange, Tsinghua University

## Slide 2
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
background
时间敏感网络(TSN)作为工业4.0的关键技术已经获得了极大的关注，并被广泛部署在自动化生产线等时间关键场景中。交通调度对TSN至关重要。通过对关键流量的转发路径和时间进行战略性规划，保证关键流量传输的实时性和确定性。算法可以调度的关键流程数量越多，生产线中可以支持的生产设备和制造任务就越多。
TSN中需要调度的关键流量有两种类型，即时间触发关键流量(TCT)和事件触发关键流量(ECT)
典型的工业自动化生产线中，执行器设备需要定期控制命令，而传感器设备可能会触发关闭信号，以保护生产线过热。在这种情况下，周期控制命令属于TCT，关机信号属于ECT。因此，在实际的工业系统中，同时调度上述两个关键流量是至关重要的。

## Slide 3
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
与过去方法对比
(a)方法1:
在CNC中，在网络部署前将所有TCT调度为离线，在网络部署后将ECT调度为在线。
(b)方法2:
在CNC中，将ECT建模为TCT，将联合调度任务转化为离线TCT调度问题。
(c) InNetScheduler:
在CNC中离线调度TCT，在到达交换机时在线调度ECT。
Notes: 为了提高网络吞吐量，即调度关键流的数量，开创性的研究探索了TCT和ECT的联合调度。它们都在TSN的集中式网络配置(CNC)中执行调度任务。如图1(a)所示，一种直观的方法是在网络部署之前将所有TCT离线调度，然后在生产过程中到达时将ECT在线调度。由于CNC和TSN交换机之间的通信延迟较大，这种方法无法在ECT的最后期限之前完成调度。另一组研究如图1(b)所示，首先将ECT建模为TCT，然后将联合调度任务转化为CNC中的离线TCT调度问题[7]，[8]。由于调度算法无法访问ECT的到达时间，为了保证ECT的成功传输，不得不预留冗余的网络资源，牺牲了网络吞吐量。综上所述，由于CNC采用了上述两种方法，因此无法准确及时地获得ECT的到达时间，从而限制了其网络吞吐量。

## Slide 4
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
挑战与应对
挑战
网内范式导致ECT冲突
调度复杂阻碍任务计算
资源的易失性影响调度的确定性
处理
(1)负载感知优化器:
InNetScheduler在进行离线TCT调度时考虑负载均衡。这减少了资源受限链接的数量，从而显著降低了ECT冲突的概率。
(2)松弛的ECT调度:
为了满足最后期限，InNetScheduler采用复杂度为0 (n3)的动态规划算法来近似NP-Hard ECT调度问题。
(3)端到端确定性保证:
InNetScheduler融合了多种技术，包括硬件资源隔离、软件进程管理和可靠的数据交换，以确保交换机上ECT调度的端到端确定性。

## Slide 5
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
InNetScheduler概述

## Slide 6
05
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
TCT调度:
该算法有两个关键部分:
第一部分：
所有TCT由增强型XGBooster Sorter评分和排序，该Sorter使用梯度提升策略并生成优化的调度顺序，以提高关键流量的吞吐量(§III-B1);
第二部分：
负载平衡模块，确保TCT在整个网络中均匀分布，为ECT调度保留尽可能多的均衡资源(§III-B2)。调度器需要满足上面提到的各种约束。TCT调度阶段结束后，生成TCT调度表，作为后续ECT调度的依据。

## Slide 7
06
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
ECT调度
Fast Load Balance模块:
如§III-B2所述，普通Load Balance模块的计算复杂度为O(k(m + nlogn))，其中m为图中的路径数，n为节点数，k为总流数。但这种复杂性也给交换机带来了负担。所以我们采用空间换时间的思路，记录所有可能的情况，不实时更新ECT流量，从而实现算法复杂度为0(1)

## Slide 8
07
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
ECT调度-贪心的选择时隙

## Slide 9
08
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
ECT调度
ECT调度计算确定性保证-1:
减轻后台进程对操作系统中的时间敏感任务争夺计算资源的影响。保留了一个A-Core(如图6中蓝色框所示)，用于执行每个时间敏感型任务。
数据交换确定性保证:
采用直接内存访问(DMA)技术对中间数据交换过程进行管理。与现有技术(如基于PL-PS以太网接口的解决方案[21])相比，提出的Twin DMA为ECT的调度数据提供了专用的数据传输通道，从而确保了交换机内部PL-PS数据交换的确定性。

## Slide 10
09
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
实验
逻辑拓扑：
物理拓扑示例：
消融实验：
针对同一组问题的计划流：

## Slide 11
10
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
实验

## Slide 12
感谢！